## Slide 1: EJECUCIÓN DEL PLAN DE CIERRE DE MINA

## Slide 2: OBJETIVO
El objetivo del plan de cierre es la prevención, minimización y control de los riesgos y efectos adversos que se puedan generar una vez finalicen las operaciones, sobre la salud y seguridad de las personas, y el ambiente

## Slide 3: ASPECTO CONTEMPLADOS
Rehabilitación de las tierras
Manejo de aguas
Desmantelamiento de instalaciones
aspectos de seguridad
gestión social
Usos futuros de la tierra
Provisiones financieras para asegurar su ejecución y sostenibilidad socio-ambiental.

## Slide 4: PROCEDIMIENTO
El desarrollo del plan de cierre de una mina requiere de un análisis de impacto ambiental para identificar y caracterizar los recursos que van a ser protegidos.
Una vez que los recursos que incluyen el agua, el aire, la fauna silvestre y los usos futuros de la tierra han sido determinados, deben desarrollarse niveles de protección para establecer un uso beneficioso

## Slide 5: PROCEDIMIENTO
Debido a que existe una variabilidad considerable en el potencial de las minas o los desechos mineros específicos para ocasionar impactos sobre el medio ambiente, cada mina debe determinar las características físicas y químicas de los materiales
Finalmente, deben señalarse las condiciones específicas de cada yacimiento incluyendo el clima, la geología, la sismicidad y los recursos de agua a fin de determinar riesgos al medio ambiente y las vías potenciales por las que llegarán los impactos.

## Slide 6: ASUNTOS REFERIDOS AL CIERRE
Características físicas y químicas de los materiales de desecho de las minas.
Características físicas y químicas de las minas de tajo abierto.
Condiciones climáticas y ecológicas.. Usos beneficiosos de la tierra y recursos. Reforestación y restauración ecológica dependiendo del nivel altitudinal y características del suelo intervenido.
Elaboración de Modelos de los Efectos a Largo Plazo.

## Slide 7: ALTERNATIVAS DE CIERRE: Minado a Tajo Abierto
La geometría de cada tajo abierto es única y depende del grado y geometría del mineral, la resistencia de la roca y la topografía. La mayoría de tajos se excavan debajo de la napa freática, lo que origina cambios en el patrón del flujo del agua subterránea. También son alterados los patrones del drenaje superficial. Podría haber una conexión con las labores subterráneas, si las hubiese. Muchos tajos se cubren parcialmente

## Slide 8: TECNOLOGÍAS DE CIERRE
Es útil hacer la distinción entre tecnologías de «cuidado pasivo», que una vez instaladas requieren de muy poca operación y mantenimiento, y tecnologías de «cuidado activo», que requieren de una cantidad significativa de operación y mantenimiento constantes.

## Slide 9: ELEMENTOS DE DISEÑO: DEFINICIÓN
Los componentes detallados que se requieren para implementar las tecnologías seleccionadas para un plan de cierre.

## Slide 10: ELEMENTOS DE DISEÑO: CONSIDERACIONES
Estos incluyen ítems tales como una capa de suelo para ayudar al crecimiento de la vegetación en una cobertura, la instalación de drenajes para mejorar la consolidación de agua barrosa o rociadoras para facilitar la evaporación de desperdicios líquidos

## Slide 11: PLAN DE CIERRE TÍPICO
Introducción Ubicación de la Mina Objetivos del Plan de Cierre Requerimientos del Plan de Cierre
Componentes del Proyecto
Descripción del Proyecto - Tasas de Producción, Vida útil de la Mina. Proceso de Minado, Procesamiento del mineral, Cronograma.
Instalaciones de Desechos de la Mina - Sobrecarga y Desmonte, Mineral agotado, Depósitos de relaves, Pozas de Aguas residuales y Pozas de Procesamiento, Rellenos, Disposición de Aguas servidas.
Sistemas de Manejo de Agua - Abastecimiento de agua, Estructuras de derivación, Control de agua de lluvia, Pozas de sedimentación, Puntos de descarga, Plantas de tratamiento.

## Slide 12: PLAN DE CIERRE 2
Estructuras Accesorias - Edificios y talleres, Suministro de energía, Caminos de acceso y de transporte, Equipo de procesamiento, Almacenamiento de sustancias químicas y combustible, Almacenamiento de explosivos.
Criterios para el Cierre - Estabilidad física, Criterios de diseño para el agua de lluvia, Criterios para la calidad del agua, Criterios para localidad del aire, Uso de la tierra.

## Slide 13: PLAN DE CIERRE 3
Actividades de Cierre para la Estabilidad Física y Química - Minas a tajo abierto/subterráneas, Pilas de sobre capa y desmonte, Depósitos de relaves, Pilas de mineral agotado, Derivaciones del agua superficial, Áreas de Procesamiento.
Cronograma de Actividades de Cierre - Cierre concurrente, Actividades de cierre al final de las labores mineras.
Monitoreo en el período de Postcierre - Calidad del agua, Calidad del aire, Estabilidad Física, éxito de la Rehabilitación.
Costos Estimados del Cierre

## Slide 14
Hemos conformado una unión temporal de tres empresas con manejo y experiencia suficiente.
Están soportas en grupos de científicos calificados que han desarrollado propuestas novedosas e integrales.
Nuestro objetivo es ofrecer una solución ambiental integral:
desde los estudios previos,
operatividad ,
acompañamiento y prevención de daños
también con capacidad de hacer el cierre y las reparaciones ambientales a las que hubiere lugar.

## Slide 15
Cierre de mina
Transformación de residuos sólidos
Descontaminación de suelos
Ambiente empresarial
Labor social
Salud y cambio climático
Energía sostenible
Descontaminación de aguas
Cavitación, ozonización, ósmosis, etc.
Potabilización del agua o entrega del agua con las características requeridas por la empresa.
Recuperación de suelos
Soluciones ambientales integrales

## Slide 16: Gracias por su atención